Ausschreibungstext

Kunststoffgleitkufen

Eurogleiter OM-S   (metallfrei)

Gleitkufenringe aus Kunststoff, metallfrei mit Schnell-Verschlusstechnik

Gleitkufenringe aus Kunststoff, HD-PE, für Medienrohre DN 15 bis DN 80, bestehend aus einem Steg-band ohne Verschlussbereiche, zur Führung eines Medienrohres im Schutz-/Mantelrohr liefern und gemäß den Montagevorgaben des Herstellers mittels Kunststoffspannbändern fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Eurogleiter OM-S

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser des Medienrohres

(einschließlich evtl. Umhüllung):	            			          DN ….…………	        AD.………… mm

Innendurchmesser des Schutz-/Mantelrohres:	                   				 ………… mm

Werkstoff des Schutz-/Mantelrohres:				   …………………………………………

Länge der Einzugsstrecke:								 ………...… m

Steghöhe:									             ..…………mm

Zentrierung des Medienrohrs im Schutz-/Mantelrohres (ja / nein):			……………….

Abstand der Gleitkufenringe auf dem Schutz-/Mantelrohr:				…..…………m

€ / Gleitkufenring: ………………….. €		        Gesamtpreis: .……….…….……€