Ausschreibungstext

Kabeldurchführung

Kompaktdichtung gegen drückendes Wasser

mit Brandschutztechnik

geteilte Edelstahl Ausführung

BST-VA-G

Kabeldurchführung, Edelstahl V4A, geteilt, gegen drückendes Wasser, für Schutz-rohre und Kernbohrungen, mit Brandschutz F 120 bei Einsatz von 2 Dichtpack-ungen pro Durchführung

Die Kabeldurchführung, bestehend aus einem Elastomer-Rahmenteil mit Pressplatten und Füllelementen, liefern, in das Schutzrohr (Kernbohrung) einsetzen, die Füllteile dem Kabeldurchmesser anpassen und zusammen mit den Kabeln in den Pressrahmen fachgerecht gemäß den Vorgaben des Herstellers ein-setzen.

Fabrikat:

DDL Kabeldurchführung BST-VA-G

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Innendurchmesser der Kernbohrung:			        			DN ….….…...… mm

Innendurchmesser des Schutzrohres:			        			  ID ….….…...… mm

Außendurchmesser Kabel 1:							AD..….….…...… mm

Außendurchmesser Kabel 2:							AD..….….…...… mm

Außendurchmesser Kabel 3:							AD..….….…...… mm

Außendurchmesser Kabel 4:							AD..….….…...… mm

Modell/Bezeichnung:							 	   BST-VA /  DN…..…

Werkstoffe:

- Elastomerteile: 	HSE Spezialkautschuk

- Druckplatten:	Edelstahl V4A

- Schrauben:	Edelstahl V4A

Anzahl Kabeldurchführungen:							   	      Stck .....…

Einzelpreis: ……………€	   	   Gesamtpreis: ……………..€