Ausschreibungstext

Hauseinführung

Gegen drückendes Wasser

Verzinkte Ausführung

Lu-SW VZ

Abdichtung von Rohrdurchführungen, gegen drückendes Wasser, verzinkt, geteilt

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und -decken geführter Rohrleitungen mittels einem Dichteinsatz aus einem elastomeren Dichtring und Modul-Pressplatten liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchgeführten Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Hauseinführung Lu-SW VZ

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            			DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Druckstufe:										     20 mWS

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM,  ohne DOP/DEHP-Weichmacher (geteilt)

- Druckplatten:	Polyamid (glasfaserverstärkt)

- Schrauben:	Stahl verzinkt

Modell/Bezeichnung:							            Lu-SW VZ / DN…..…

Anzahl der Dichteinsätze:							  	    Stck ….…

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€