Ausschreibungstext

Mauerkragen

Abdichtung gegen drückendes Wasser

MK-KG

Abdichtung von Rohren mit Rohr-Mauerkragen KG gegen drückendes Wasser

Abdichtung gegen drückendes Wasser von einzelnen, durch Bauwerkswände und Decken geführte Rohrleitungen mittels eines Mauerkragens, bestehend aus einer Elastomer-Dichtmanschette und 2 Spannbändern, die in die am Bauteil angeformten Nuten eingelegt und mit dem Rohr verspannt werden.

Fabrikat:

DDL Mauerkragen MK-KG

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Rohr-Außendurchmesser:	            			    DN ….………	 AD …………… mm

Druckstufe:								  gegen drückendes Wasser

Werkstoffe

- Elastomer-Dichtmanschette:	EPDM, ohne DOP/DEHP-Weichmacher

- Spannbänder:			Stahl mit Alu-Zink-Veredelung

Modell/Bezeichnung:						           		MK- KG / DN …..……

Anzahl der Mauerkragen:							Stck …………..………

Einzelpreis: ……………€	   	    Gesamtpreis: ……………..€