Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

Pressring-Dichteinsatz, geteilt

einfach dichtend in Edelstahlausführung

mit Zwiebelring-Anpassung

PS KombiFlex ED-G

Abdichtung von Rohrdurchführungen mit vor Ort anpassbarer Medienrohr-

öffnung (Zwiebelring-System), einfach dichtend, geteilt, Edelstahl V2A

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und -decken geführter Rohrleitungen mittels einer Kompakt-Dichtung aus einem elastomeren Dichtring und Edelstahl Pressplatten liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchgeführten Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Pressringdichtung PS KombiFlex ED-G

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:				20 – 65 mm

Innendurchmesser der Mauerhülse / Kernbohrung:					  ID 100 mm

Druckstufe:									      einfach dichtend

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM, 30 mm,  ohne DOP/DEHP-Weichmacher (geteilt)

- Pressringe:	Edelstahl V2A (geteilt)

- Schrauben:	Edelstahl V2A

Modell/Bezeichnung:							PS KombiFlex ED-G  DN 100

Anzahl der Dichteinsätze:							  Stck ………..………

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€