Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

Pressring-Dichteinsatz

2-Komponenten-Bauweise in Edelstahl Ausführung

Dicht gegen drückendes Wasser

Pipe-Seal Hybrid

Pressring-Dichteinsatz in Zweikomponenten-Bauweise zur Abdichtung von Rohrdurchführungen gegen drückendes Wasser.

Ringraumdichtung gegen drückendes Wasser, bestehend aus Elastomerdichtring in 2-Komponenten-Bauweise, mit außen liegendem Rundrahmen-Bauteil aus Vollgummi, mittlerer Härte, im Verbund mit innen liegendem Dichteinsatz aus Duroplast-Elastomer mit sehr weicher Härteeinstellung. Press-Flanschplatten und Verbindungselemente aus Edelstahl liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM Shore A 50 und Duroplast-Elastomer Shore A 20

- Pressringe:	Edelstahl V2A

- Schrauben:	Edelstahl V2A

Fabrikat:

Pipe-Seal Hybrid

DDL GmbH

73249 Wernau a.N.

oder glw.

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            			DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Anzahl der Dichteinsätze:							  	     Stck ….…

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€