Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

Pressring-Dichteinsatz

2-Komponenten-Bauweise in Edelstahl Ausführung

Dicht gegen drückendes Wasser

Pipe-Seal Senso

Pressring-Dichteinsatz in Zweikomponenten-Bauweise zur Abdichtung von Rohrdurchführungen gegen drückendes Wasser.

Ringraumdichtung gegen drückendes Wasser, bestehend aus Elastomerdichtring in 2-Komponenten-Bauweise, Träger-Kernbauteil aus Vollgummi, geschlossenes Mantel-Bauteil aus Duroplast-Elastomer,  Press-Flanschplatten und Verbindungselemente aus Edelstahl liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM Shore A 50 und Duroplast-Elastomer Shore A 20

- Pressringe:	Edelstahl V2A 14307

- Schrauben:	Edelstahl V2A 14307

Fabrikat:

Pipe-Seal Senso

DDL GmbH

73249 Wernau a.N.

oder glw.

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            			DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Anzahl der Dichteinsätze:							  	     Stck ….…

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€