Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

Pressring-Dichteinsatz

einfach dichtend in Edelstahl Ausführung

Pipe-Seal ED

Abdichtung von Rohrdurchführungen in Pressringbauweise, einfach dichtend, Edelstahl V2A

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen mittels einer Kompakt-Dichtung aus einem elastomeren Dichtring und Edelstahl Pressplatten liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Pressring-Ringraumdichtung Pipe-Seal ED

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            			DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Druckstufe:									     einfach dichtend

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM, 30 mm,  ohne DOP/DEHP-Weichmacher

- Pressringe:	Edelstahl V2A

- Schrauben:	Edelstahl V2A

Modell/Bezeichnung:							       Pipe-Seal ED / DN…..…

Anzahl der Dichteinsätze:							  	     Stck ….…

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€