Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

In Modulbauweise, druckdicht bis 20 mWS

Edelstahl Ausführung

Ring-Seal LU-GT / 20 VA

Abdichtung von Rohrdurchführungen gegen drückendes Wasser, Dichteinsatz in Modulbauweise, Schrauben in Edelstahl

Zur Abdichtung einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen mittels einer Gliederketten-Dichtung aus elastomeren Dichtelementen,  druckdicht bis 20 mWS, liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und dem durchzuführenden Medienrohr gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Ring-Seal  Moduldichtung Lu-GT / 20 VA

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            			DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Druckstufe:										     20 mWS

Werkstoffe

elastomere Dichtelemente ohne DOP/DEHP-Weichmacher

wahlweise aus

- EPDM

- Nitril

- Silikon

Druckplatten:	Polyamid (Glasfaser verstärkt)

Schrauben:	Edelstahl

Modell/Typ/Bezeichnung:					  Ring-Seal  Lu-GT ………..…20/VA

Anzahl der Dichtglieder pro Dichteinsatz:				         Stck/Ring …………….

Anzahl der Dichtringe:								     Stck ………..……

Einzelpreis/Ring: ……………€	   Gesamtpreis: ……………..€